Uživateľská príručka k zariadeniam s čiernobielým displejom

Uživatelský manuál

V dokumentu je popísaný stručný uživatelský popis ovládánia zariadenia s čiernobielým displejom, registrácia a overenie užívatela kartou. Je určený pre bezdotykové terminály.

Zariadenie obsahuje funkčné tlačítka F1(ESC), F2(↑), F3(↓), F4(OK), ktoré slúžia pre volbu prerušenia a zároveň pre ovládánie v ovládacom menu. Ďalej obsahuje tlačítko MENU (registrácia, nastavenie atd.). Do menu má prístup iba administrátor, v prípade ak nie je zadaný tak všetci užívatelia.

1. Úvodna strana

Po stlačení zapínacieho tlačítka, alebo po pripojení  terminálu do elektrickej siete sa objaví základna obrazovka pre terminály  s černobílým displejom.

2. Začínáme

2.1    Pridanie nového užívatela

V Menu pridávamé užívateľov, môžeme pridať samotného užívateľa, ktorému priradíme ID, ďalej heslo alebo kartu.

Stlačíme tlačítko MENU a Registracia a potvrdíme tlačítkom OK -> Reg. uziv. -> OK -> REG.RFID OK -> NOVA REG -> OK.

Priložíme kartu a dokončíme jej registráciu

Pre pokračovanie stlačíme OK.

2.2 Registrácia administrátora

Stlačíme tlačítko MENU, dálej potom Registrácia -> Reg. admina a ďalej postupujeme ako pri registrácií normálného užívateľa.

Pri registrácií môžeme vybrat z troch úrovní administrátora REGISTRATOR, ADMIN,

SUPERVIZOR.

REGISTRATOR - má právo registrovat a mazať užívateľov,

ADMIN - má prístup do dalších predvolieb systému, nemôže však mazat data a využít pokročilých možností terminálu.

SUPERVIZOR - má plné práva a dostane se do všetkých predvolieb systému.

Pozn.: Pri mazáni administrátorov, platí že administrátor vyššej úrovne môže zmazať administrátora nižšej úrovne. Na rovnakej úrovni je mazánie zakázane. V prípade ak chceme zmazat SUPERVISORA, tak musíme v MENU -> VOLBY -> SYS. VOLBA -> ROZS. VOLBY -> VYMAZ ADMINA. Tým vymažeme administrátorské práva supervizora.

2.3    Mazanie zaregistrovaných užívateľov

Pre zmazanie užívateľov, hesla alebo karty budeme postupovat následovne. Stlačíme tlačítko MENU, ďalej Registrácia ->  OK -> VYMAZAT OK,

3. Nastavenie

3.1    Možnosti systému

Stlačíme MENU, zvolíme Volby. Tu môžeme nastavovať: Datum(Čas), Jazyk a iné.

3.1.1 Nastavenie času

Stlačíme Volby -> SYSTEM -> ČAS

3.1.2	Nastavenie jazyku

Stlačíme Volby -> SYSTEM -> -> JAZYK

3.1.3	Nastavení formátu datum, čas

Stlačíme Volby -> SYSTEM -> -> FORMAT YY-MM-DD

3.1.4   Pokročilé možnosti

Stlačíme Volby -> SYSTEM -> -> Rozs. volby

RESET NAST. – Vráti nastavenie terminálu do defaultného továrneho nastavenia.

VYMAZ DOCHLOG. - Vymaže z pamete dochádzkové udalosti

VYMAZ VSETKO – Vymaže všetkých užívateľov a udalosti

AKTUAL.FIRMWAR – V prípade ak xcete aktualizovať firmvér zariadenia cez USB disk. Pre použitie kontaktujte dodávateľa systému.

PRAC.KOD – V prípade ak je položka nastavená na ANO, tak po stlačení klávesy budete vyzvaný na zadanie pracovného kódu. Pracovné kódy môžu pracovať v dvoch módoch a to: Mód 1 a Mód 2.

3.2    Možnosti komunikace

Stlačíme MENU, zvolíme Volby – Komunikácia. Tu nastavujeme parametre pre komunikáciu terminálu s PC.

Komunikácia s PC alebo s iným zariadením je možná cez tieto komunikačné rozhrania: RS232, RS485, TCP/IP.

Ďalej je možné nastaviť tieto parametre:

PRENOSOVÁ RÝCHLOSŤ: Tu je na výber z 5 možných rýchlostí: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Bd

ČÍSLO ZARIADENIA: ID zariadenia môžeme zadať v rozsahu 1 - 255. ID je dôležité hlavne pre sériovú komunikáciu pre identifikáciu terminálu.

IP ADRESA: Defaultne je nastavená IP adresa 192.168.1.201

RÝCHLOSŤ SIETE:

MASKA SIETE: Defaultne je nastavená na hodnotu 255.255.255.0 BRÁNA: Defaultne je nastavená na hodnotu 0.0.0.0

RS232: Pro použitie ANO nebo NIE

RS485: Pro použitie ANO nebo NIE

KOMUNIKAČNÝ KLÚČ: Defaultne nastavený na 0, je možné nastaviť

3.3    Možnosti záznamu

Stlačíme MENU, zvolíme Volby - ZAZNAMY. Tu nastavujeme parametry pro upozornenie pri prekročení kapacity záznamu.

ALARM.ZAZN.V: Hodnota vyjádrená v percentach. V prípade ak hlavné záznamy (uživatelia atd.) prekročia túto mez, terminál automaticky vyšle zvukový signál o zaplnení pamäti.

ALARM.ZAZN.D: Hodnota vyjádrená v percentach. V prípade ak záznamy dochádzky prekročia túto mez, Pokud záznamy docházky překročí tuto mez, terminál automaticky vyšle zvukový signál o zaplnení pamäti.

ZKONTR.MIN: V prípade ak užívateľ zadá rovnakú transakciu alebo inú v zadanomintervalu, terminál zaznamená iba prvú z nich tak aby sa zamedzilo duplovaniu transakcií.

3.4    AUTO-TEST

- MENU - Volby – AUTO TEST

- tomto menu je možné zkontrolovat jednotlivými testami  správný chod terminálu a jeho modulov.

4     USB FLASH

Pro použití je nutné mať k terminálu pripojené externé zariadenia (USB flash disk) pre sťahovanie a nahrávanie dát do/z terminálu

V MENU - USB FLASH - STAHNI DOCHAZKU – stiahnutie logov dochádzky všetkých zamestnancov

- STAHNI UZIVAT. – stiahnutie užívateľov

- NAHRAJ UZIVAT. – nahranie užívateľov

5      SYSINFO

Stlačením MENU - SYS INFO

V tomto uživatelskom menu získáme informácia o terminálu (seriové číslo, verziu firmwaru,	),

zaplnenie kapacity užívateľov, počet kariet, počet záznamov, ostavajúce volné místo pro uživateľov, voľné miesto pre karty.

# Text boxes

2.1.1   Registrácia karty